Введение

Документация по планировке территории, а именно проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги ул. Гаражная, с. Вязьма-Брянская, Вяземского района, Смоленской области» разработан на основании задания на проектирование объекта, выданного Администрацией Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

В качестве исходных данных использованы следующие документы

- Техническое задание на выполнение работ по  подготовке проектно- сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги ул. Гаражная, с. Вязьма-Брянская, Вяземского района, Смоленской области»

- Генеральный план Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

- Правила землепользования и застройки Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области с изменениями  и дополнениями утверженными постановлением  № 121 от 26.12.2018г.

- Топографическая съёмка масштаба 1:500.

- Сведения государственного кадастра недвижимости, предоставленные в форме кадастровых планов территории.

Нормативно-правовая база, используемая при подготовке документации по планировки:

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Жилищного кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 27 декабря 2018 года)"

- Постановления Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 г. № 1544 о Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года»;

Том 1. Проект планировки территории (основная часть)

  - Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

    - Краткая характеристика территории в границах проекта планировки. Зоны с особыми условиями использования

Проектируемая территория для строительства объекта «Реконструкция автомобильной дороги ул. Гаражная, с. Вязьма-Брянская, Вяземского района, Смоленской области», протяженность участка строительства составляет 226,40 м,

Район строительства находится во II дорожно-климатической зоне.

Земельный участок для реконструкции автомобильной дороги находится на ул. Гаражная, с. Вязьма-Брянская, Вяземского района, Смоленской области.

Климат района умеренно-континентальный и, согласно СП 131.13330.2012 характеризуется следующими основными показателями:

- средняя годовая температура воздуха - плюс 3.80С;

- абсолютный минимум – минус 430С;

- абсолютный максимум – плюс 360С;

- количество осадков за год – 738 мм.

Преобладающее направление ветра:

- зимой (январь) – восточное;

- летом (июль) – западное.

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и
СП 22.13330.2011 составляет для:

- суглинков и глин – 129 см.;

- супесей и песков мелких и пылеватых – 157 см.;

- песков средней крупности, крупных и гравелистых – 168 см.;

- крупнообломочных грунтов - 190 см.

Таблица 1 - Среднемесячные и среднегодовые значения основных климатических элементов

| Месяцы Характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, 0С |
| Средняя | -9.8 | -9.0 | -4.3 | 4.3 | 11.3 | 15.4 | 16.6 | 15.4 | 10.2 | 4.1 | -19 | -6.4 | 3.8 |

Максимальная глубина сезонного промерзания почвы составляет 1,08 м согласно данных Смоленского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Центральное УГМС».

Продолжительность безморозного периода 220 суток.

Расчетные температуры наружного воздуха:

1) наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - минус 350С, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5лет) - минус 320С;

2) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 290С, обеспеченностью 92% - минус 270С;

3) средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 6.30С;

4) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 00С – 145 дней; средняя температура периода – минус 6.10С;

5) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 80С – 217 дней, средняя температура периода – минус 2.80С;

6) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 100С – 236 день, средняя температура периода – минус 1.80С.

Продолжительность неблагоприятного периода – с 01 ноября по 01 мая (6 месяцев).

Согласно картам районирования территории РФ по климатическим характеристикам приложения Ж СП 20.13330.2011 объект работ относится:

к району III –по расчетному значению веса снегового покрова земли (карта N1).

Расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое по таблице 10.1 СП 20.13330.2011 составляет 1.8 кПа (180 кгс/м2).

к району III –по толщине стенки гололеда (карта N4).

Нормативная толщина стенки гололеда над поверхностью земли, принимаемая по таблице 12.1 СП 20.13330.2011, составляет 10 мм.

к району I –по давлению ветра (карта N3).

Нормативное значение ветрового давления W0, принимаемое по таблице 11.1
СП 20.13330.2011, составляет 0.23кПа (23 кгс/м2).

    - Красные линии. Линии регулирования застройки.

В соответствии с законодательством в области градостроительной деятельности, подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Основной задачей проекта планировки является установление красных линий, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередач, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии, и другие подобные сооружения (линейные объекты).

В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса РФ Федерации от 29 декабря 2004 г.  №190-ФЗ красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территории общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередач, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии, и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Иначе говоря, установление красных линий в рамках выполнения работ по подготовке документации по планировке территории линейного объекта, представляет собой ничто иное, как формирование полосы отвода под такой объект.

Планировочная территория с красными линиями разработана с учётом нормативных документов на основе Градостроительного плана с. Вязьма-Брянская, Вяземского района Смоленской области, рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, а также с учётом фактически сложившейся капитальной и исторической застройкой планируемой территории.

Протяженность трассы 226,40м:

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 503591,38 | 2179294,33 |
| н2 | 503597,04 | 2179304,94 |
| н3 | 503600,29 | 2179314,57 |
| н4 | 503610,62 | 2179348,40 |
| н5 | 503616,05 | 2179350,88 |
| н6 | 503621,53 | 2179358,03 |
| н7 | 503616,65 | 2179361,79 |
| н8 | 503618,09 | 2179365,73 |
| н9 | 503621,80 | 2179373,12 |
| н10 | 503626,76 | 2179380,66 |
| н11 | 503632,18 | 2179388,51 |
| н12 | 503640,39 | 2179398,28 |
| н13 | 503632,26 | 2179407,29 |
| н14 | 503628,86 | 2179404,53 |
| н15 | 503612,66 | 2179395,48 |
| н16 | 503602,64 | 2179382,87 |
| н17 | 503598,33 | 2179375,18 |
| н18 | 503597,57 | 2179375,76 |
| н19 | 503591,93 | 2179368,42 |
| н20 | 503594,06 | 2179364,37 |
| н21 | 503593,89 | 2179360,63 |
| н22 | 503582,49 | 2179321,91 |
| н23 | 503573,90 | 2179304,57 |
| н24 | 503563,37 | 2179291,96 |
| н25 | 503563,49 | 2179288,04 |
| н26 | 503553,07 | 2179280,59 |
| н27 | 503550,07 | 2179280,60 |
| н28 | 503544,98 | 2179274,81 |
| н29 | 503537,33 | 2179262,29 |
| н30 | 503532,82 | 2179255,56 |
| н31 | 503536,57 | 2179253,04 |
| н32 | 503531,97 | 2179234,39 |
| н33 | 503531,57 | 2179220,21 |
| н34 | 503549,26 | 2179222,33 |
| н35 | 503555,99 | 2179256,78 |
| н36 | 503558,22 | 2179268,20 |
| н37 | 503564,97 | 2179269,40 |
| н38 | 503570,69 | 2179274,09 |
| н39 | 503579,74 | 2179280,24 |
| н40 | 503585,85 | 2179286,32 |
| н1 | 503591,38 | 2179294,33 |

1.1.3. Характеристики проектируемого линейного объекта

Проектом предусматривается выполнение:

Проектной документацией предусматривается реконструкции автомобильной дороги находится на ул. Гаражная, с. Вязьма-Брянская, Вяземского района, Смоленской области на основании задания на проектирование объекта, выданного Администрацией Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

Участок проектирования находится на территории с. Вязьма-Брянская, Вяземского района, Смоленской области и представляет собой улицу, проходящую в нулевых отметках.

Боковые резервы и площади отвода дороги местами заросли древесно-кустарниковой растительностью.

На рассматриваемом участке имеется съезд на площадку к магазину и съезд к домам.

Малые искусственные сооружения на участке проектирования представлены круглая металлической трубой диаметром 0.8 м. Состояние трубы на ПК 1+77 неудовлетворительное.

На проектируемом участке технические средства организации дорожного движения отсутствуют.

Участок реконструкции пересекают подземные (газопровод Г1 d=63ПЭ) и надземные коммуникации (ВЛ 0.4 кВ).

Местоположение реконструируемой дороги по ул. Гаражная, с. Вязьма-Брянская, Вяземского района, Смоленской области определено существующим положением улицы.

## Категория «Улицы и дороги местного значения: улицы в зонах жилой застройки» принята в соответствии п.10 задания на проектирование.

Расчетные скорости движения для определения параметров плана, продольного и поперечного профилей, а также других параметров, зависящих от скорости движения, приняты по таблице 11.2 п. 11.5 СП 42.13330.2016, СП 396.1325800.2018, СП 59.13330.2016, тип дорожной одежды и вид покрытия по п. 13-14 задания на проектирование, расчетная нагрузка для дорожной одежды по п. 5.2 СП 34.13330.2012.

Технические показатели приведены в таблице:

| Показатели | Нормативные показатели | По проекту |
| --- | --- | --- |
| Вид строительства | реконструкция |
| Техническая категория | Улицы и дороги местного значения: улицы в зонах жилой застройки | Улицы и дороги местного значения: улицы в зонах жилой застройки |
| Протяженность, м |  | 226.4 |
| Расчетная скорость движения, км/час | 40 | 40 |
| Тип дорожной одежды и вид покрытия |  | Капитальный асфальтобетон |
| Расчетная нагрузка для дорожной одежды, кН | 115 | 115 |
| Число полос движения | 2-4 | 2 |
| Ширина полосы движения, м | 3.0-3.5 | 3.5 |
| Поперечный уклон проезжей части, ‰ | 20 | 20 |
| Ширина проезжей части, м | 6.0-7.0 | 7.0 |
| Ширина обочины, м |  | 2.0 |
| Поперечный уклон обочины, ‰ | 40 | 40 |
| Ширина тротуара, м | 2.0 | 2.0 |
| Поперечный уклон тротуара, ‰ | 20 | 20 |
| Наибольший продольный уклон тротуара с учетом МГН, ‰ | 50 | 33.5 |
| Наименьший радиус кривой в плане без виража, м | 70 | 40 (п.5.1 СП 34.13330.2012) |
| Наибольший продольный уклон, ‰ | 80 | 33.5 |
| Наименьшие радиусы выпуклых кривых, м | 600 | 5647 |
| Наименьшие радиусы вогнутых кривых, м | 200 | 1446 |

Начало трассы ПК 0+00 (граница начала работ) принято на кромке примыкания улицы Гаражная к улице Центральная. Началу трассы соответствуют координаты х= 503535.28
у= 2179209.14. Конец трассы ПК 2+26.4 – принят у дома № 31 по улице Красноармейская с координатами х= 503634.20 у= 2179405.24. Система координат МСК-67. Начало и конец участка проектирования согласованы Администрацией Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области. Протяженность участка составляет 226.4 м.

Трасса запроектирована из условия плавного сопряжения элементов плана трассы и переломов проектной линии продольного профиля с учетом расчетной скорости и проектных решений в поперечном профиле. Предельно допустимые нормы приняты в соответствии с таблицей 11.2 п. 11.5 СП 42.13330.2016.

Дорога запроектирована по категории «Улицы и дороги местного значения: улицы в зонах жилой застройки», и имеет следующие геометрические параметры: общее число полос движения – 2, ширина полосы движения – 3.5 м. Для обеспечения пешеходной доступности проектом предусматривается тротуар, шириной 2.0 м на участке ПК 0+46.7 – ПК 2+26.4 слева. За тротуаром запроектирована обочина, шириной 0.3 м, для предотвращения разрушения края тротуара и для установки удерживающего ограждения. На участке ПК 0+00 – ПК 0+14 слева, на участках ПК 0+00 – ПК 0+60 и ПК 1+00 – ПК 2+26.4 справа устраивается обочина шириной 2.0 м. На участке ПК 0+70 – ПК 0+83, из-за стесненных условий ширина обочины принята равной 1.0 м. Общая ширина земляного полотна составляет 11.3 м.

Тротуары подняты над проезжей частью на 0.15 м устройством бордюра
БР 100.30.18 ГОСТ 6665-91. Водоотвод запроектирован с отводом поверхностных стоков по продольному и поперечному профилю покрытия.

Расположение съездов в плане принято в соответствии с существующим положением площадки к магазину, съездом к домам и согласовано Администрацией Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области. Радиусы закругления на съездах приняты равными 6.0 м, на примыкании к улице центральная 6.0 и 27.0 м в соответствии с
п. 11.15 СП 42.13330.2016 и табл. 5.10 п. 5.8.2 СП 396.1325800.2018. План дороги запроектирован под расчетную скорость 40 км/ч (таблица 11.2 п. 11.5
СП 42.13330.2016). Из-за стесненных условий на участке ПК 0+40 – ПК 1+20, в соответствии с п. 5.1 СП 34.13330.2012 расчетная скорость снижена до 30 км/ч.

На всем протяжении трасса имеет три угла поворота, в которые вписаны круговые кривые с радиусами:

ВУ1			R – 40 м;

ВУ2			R – 40 м;

ВУ3			R – 80 м;

что соответствует нормативным показателям (таблица 11.2 п. 11.5 СП 42.13330.2016). В соответствии с таблицей 5.5 п. 5.6.3 СП 396.1325800.2018 на кривых в плане предусматривается устройство виражей. В соответствии с п 5.35 СП 34.13330.2012 проектом предусмотрено уширение на кривых в плане радиусом 40 м 1.8 м, на кривой радиусом 80 м – 1.2 м. В соответствии с п 5.6.20 СП 396.1325800.2018 отгон виража запроектирован на переходной кривой. Минимальная длина переходной кривой, определенная расчетом в соответствии с Ж.2 (п 5.6.11 СП 396.1325800.2018) составляет для R-40 – 14.36 м, для R-80 - 17.02 м. В проекте длина переходной кривой принята равной 20 м.

Проектные показатели автодороги в плане:

- проектная длина	 – 226.4 м;

- общая длина криволинейных участков - 144.36 м;

- минимальный радиус кривой	 – 40 м;

- общая длина прямолинейных участков - 82.04 м;

- минимальная длина прямой - 3.22 м.

План трассы представлен на чертеже 48-19-ТКР-1.

Том 2. Обоснование проекта планировки территории

2.1 Пояснительная записка

Согласно п.1, ст. 41, гл. 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Являясь составной частью документации по планировке территории, проект планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры и определения зон планируемого размещения объектов местного значения. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территории.

Обоснование настоящего проекта связано с определением полосы отвода проектируемого линейного объекта -«Водоснабжение д.Любавичи Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области»

При обосновании проекта использовались материалы:

- Генеральный план Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

- Правила землепользования и застройки Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области с изменениями  и дополнениями утверженными постановлением  № 121 от 26.12.2018г.

- Топографическая съёмка масштаба 1:500.

- Сведения государственного кадастра недвижимости, предоставленные в форме кадастровых планов территории.

Система координат -  МСК-67.

2.1.1. Обоснование параметров планируемого строительства линейного объекта

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям промышленной безопасности в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической и пожарной безопасности, а также требованиям нормативных документов, Действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

2.1.2. Дорожная одежда

Конструкция дорожной одежды капитального типа принята в соответствии с требованиями задания на проектирование, СП 34.13330.2012 и ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд». Расчеты конструкции дорожной одежды произведены в сертифицированном программном комплексе «Топоматик Robur. Дорожная одежда».

Расчет на прочность дорожной одежды основных полос движения проведен на многократное воздействие кратковременной нагрузки расчетного автомобиля. Расчетная нагрузка в перспективный период, равный межремонтному сроку службы дорожной одежды 15 лет (табл. П.6.2 ОДН 218.046-01) принята равной нормативной статической нагрузке на одиночную ось расчетного автомобиля для капитального типа дорожных одежд - 115 кН
(п. 5.2 СП 34.13330.2012), заданная надежность 0.95. Глубина промерзания грунта в районе проектирования принята равной 1.29 м в соответствии с ИГИ. Тип дорожной одежды – капитальный (п. 13 ТЗ).

Исходные данные для проектирования дорожной одежды:

Категории дороги - улицы в зонах жилой застройки;

Дорожно-климатическая зона - II-2

Схема увлажнения рабочего слоя - 1

Расстояние от уровня грунтовых вод до низа дорожной одежды – 1.3 м.

Тип дорожной одежды – капитальный

Межремонтный срок – 15 лет

Тип нагрузки: А11.5

давление на покрытие, P – 0.60 МПа

диаметр штампа расчетного колеса, D – 40.00 см

Требуемый уровень надежности – 0.95

Коэффициент прочности – 1.17

Глубина промерзания грунта в районе проектирования – 1.29 м

Расчетные нагрузки

Группа расчетной нагрузки - A11.5

Диаметр штампа расчетного колеса – 40.00 см

Расчетное количество дней в году – 125

Требуемый модуль упругости дорожной одежды – 200.00 МПа.

На рассмотрение Заказчику было представлено три варианта дорожной одежды капитального типа с указанием материалов, толщин конструктивных элементов (чертеж
48-19-ТКР-3). Заказчиком согласован Вариант №1, который состоит из:

- верхний слой покрытия – горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон, Тип Б I марки на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 9128-2009 толщиной 0.05 м;

- нижний слой покрытия – горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон I марки на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 9128-2009 толщиной 0.07 м;

- слой основания - щебеночные смеси с непрерывной гранулометрией при максимальном размере зерен С4-80 мм по ГОСТ 25607-09 толщиной 0.42 м;

- подстилающий слой - песок средней крупности с 5% содержанием пылевато-глинистой фракции по ГОСТ 8736-14 толщиной 0.50 м.

Поскольку грунтом рабочего слоя является суглинок легкий пылеватый, произведена проверка на величину морозного пучения. Расчет показал, что морозоустойчивость обеспечена. Расчет конструкции дорожной одежды выполнен в сертифицированном программном комплексе «Топоматик Robur».

Общая толщина конструкции дорожной одежды – 104 см.

Принятая к проектированию конструкция дорожной одежды согласована Администрацией Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области. (чертеж 48-19-ТКР-3 Варианты конструкции дорожной одежды).

Сведения о категории земель, на которых располагается проектируемый линейный объект:

- земли населённых пунктов

Сведения о территориальных зонах, в которых располагается проектируемый линейный объект:

Ж1  - зона застройки индивидуальными жилыми домами

Т – зона транспортной инфраструктуры

Сведения о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия:

В границах проектируемой полосы отвода объекты культурного наследия не зарегистрированы.

Том 3. Проект межевания территории

Введение

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

В данном разделе на основе проекта планировки территории по объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Гаражная, с. Вязьма-Брянская, Вяземского района, Смоленской области»

выполнены следующие чертежи:

Чертёж планировки территории

Чертёж расположения элемента планировочной структуры

Чертёж красных линий.

Чертёж границы образуемых участков

В качестве исходных данных использованы следующие документы:

- Генеральный план Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.

- Правила землепользования и застройки Вязьма-Брянского сельского поселения Вяземского района Смоленской области с изменениями  и дополнениями утверженными постановлением  № 121 от 26.12.2018г.

- Топографическая съёмка масштаба 1:500.

- Сведения государственного кадастра недвижимости, предоставленные в форме кадастровых планов территории.

Нормативно правовая база, используемая при подготовке документации по планировке:

- Градостроительный кодекс РФ Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации».

3.1. Межевание территории

Подготовка проекта межевания застроенных и подлежащих застройке территорий осуществлена в целях установления границ, застроенных и незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления Заказчику для строительства объекта.

Размеры земельных участков в границах застроенных и подлежащих застройке территорий установлены с учётом фактического землепользования и градостроительных нормативов, и правил, действующих на период застройки указанных территорий.

3.2. Информация о земельных участках

Проектируемый участок расположен в границах кадастровых кварталов: 67:02:2170101, на землях государственной неразграниченной собственности, право распоряжения которыми, в соответствии с земельным законодательством, принадлежит Администрации  Вяземского района Смоленской области.

| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчета предельно допустимой погрешности определения площади земельного участка (АР), м2 | Правообладатель | Категория земель | Вид разрешенного использования земельного участка по справочнику / по документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | :ЗУ1 | 4104 |  | госсобственность | Земли населённых пунктов | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов/ «Реконструкция автомобильной дороги ул. Гаражная, с. Вязьма-Брянская, Вяземского района, Смоленской области» |

Каталог полосы отвода

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 503591,38 | 2179294,33 |
| н2 | 503597,04 | 2179304,94 |
| н3 | 503600,29 | 2179314,57 |
| н4 | 503610,62 | 2179348,40 |
| н5 | 503616,05 | 2179350,88 |
| н6 | 503621,53 | 2179358,03 |
| н7 | 503616,65 | 2179361,79 |
| н8 | 503618,09 | 2179365,73 |
| н9 | 503621,80 | 2179373,12 |
| н10 | 503626,76 | 2179380,66 |
| н11 | 503632,18 | 2179388,51 |
| н12 | 503640,39 | 2179398,28 |
| н13 | 503632,26 | 2179407,29 |
| н14 | 503628,86 | 2179404,53 |
| н15 | 503612,66 | 2179395,48 |
| н16 | 503602,64 | 2179382,87 |
| н17 | 503598,33 | 2179375,18 |
| н18 | 503597,57 | 2179375,76 |
| н19 | 503591,93 | 2179368,42 |
| н20 | 503594,06 | 2179364,37 |
| н21 | 503593,89 | 2179360,63 |
| н22 | 503582,49 | 2179321,91 |
| н23 | 503573,90 | 2179304,57 |
| н24 | 503563,37 | 2179291,96 |
| н25 | 503563,49 | 2179288,04 |
| н26 | 503553,07 | 2179280,59 |
| н27 | 503550,07 | 2179280,60 |
| н28 | 503544,98 | 2179274,81 |
| н29 | 503537,33 | 2179262,29 |
| н30 | 503532,82 | 2179255,56 |
| н31 | 503536,57 | 2179253,04 |
| н32 | 503531,97 | 2179234,39 |
| н33 | 503531,57 | 2179220,21 |
| н34 | 503549,26 | 2179222,33 |
| н35 | 503555,99 | 2179256,78 |
| н36 | 503558,22 | 2179268,20 |
| н37 | 503564,97 | 2179269,40 |
| н38 | 503570,69 | 2179274,09 |
| н39 | 503579,74 | 2179280,24 |
| н40 | 503585,85 | 2179286,32 |
| н1 | 503591,38 | 2179294,33 |